Требования к составлению и проверке сметной документации

Глава 1. «Подготовка территории строительства»

- В первой главе можно выделить пять групп затрат по их назначению и методам определения:

- Затраты, связанные с отводом и оформлением земельного участка, разбивочными работами, выдачей исходных данных и технических условий для проектирования, согласованием проектных решений.

- Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка и его аренда на период проектирования и строительства.

- Средства на компенсацию потерь прежним землепользователем от изъятия земель под строительство.

-Затраты на работы, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимого устройства объездов для городского транспорта.

- Сметная стоимость строительно-монтажных работ по освоению территории строительства.

Первые три группы относятся к прочим затратам, сопутствующим строительству, и включаются в гр.7 и 8 сводного сметного расчета. Определяются они отдельными сметными расчетами на основании конкретных данных соответствующей стройки. Рекомендации по определению размера средств отдельных видов затрат, учитываемые в главе 1 сводных сметных расчетов стоимости строительства приведены в приложении № 6  МДС 81-35.2004.

Главы 2-7 сводного сметного расчета

В главах 2-7 включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.

При определении использования нормативной базы (ТЕР 2001 редакции 2001-2007г.г., ТЕР 2001 уточненная редакция 2009г.) для определения сметной стоимости строительства объекта необходимо руководствоваться письмом МСА и ЖКХ РТ № 01-09-1215 от 11.02.2010г. «О переходе на уточненную редакцию ТСНБ ТЕР-2001 РТ».

При разработке и проверке локальных сметных расчетов рекомендуется  руководствоваться следующими требованиями:

- Не применять расценки ГЭСН применительно к ТЕР. При составлении и проверке сметной документации учитывать, что согласно п.5.9 МДС 81-36.2004 при отсутствии утвержденных в установленном порядке сборников ТЕР могут применяться федеральные единичные расценки путем применения  коэффициентов перевода (т.2 «СтройЦена РТ»).

- Состав работ применяемых единичных расценок должен соответствовать технологии выполняемых работ согласно проекту.

- Исключить корректировку единичных расценок, в т.ч. замену материалов  в расценке в соответствии с п.4.2, п.5.8 МДС 81-36.2004 «Методические указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные  работы (ФЕР-2001)». Исключением являются случаи, оговариваемые в п.4.2 МДС 81-36.2004.  В тех случаях, когда вторая группа цифр в коде строительных материалов начинается с цифры «9» (ххх - 9ххх), его разновидность, марка и т.п. должны быть уточнены по проекту (п.2.7 МДС 81-36.2004) и приниматься по номенклатуре цен СЦМ, либо по счет - фактуре для смет, разработанных в сметно-нормативной базе 2001г. При этом замена данных материалов производится отдельной позицией за расценкой.

- Принимать материалы и инженерное оборудование только с монтажом, т.е. не принимать материалы без монтажа и монтаж без материалов. Объем смонтированного материала (оборудования) должен соответствовать объему выполненных работ с учетом нормы расхода, учтенной технической частью применяемого сборника:

| ТЕРм 08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами на потолках | 100 шт. | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- |
| (СЦМ) (с/ф №_ от___) | Светильник | шт. | 87 |

- Стоимость материальных ресурсов не должна учитываться дважды, т.е. в составе работ и дополнительной расценкой, как неучтенный материал.

| ТЕР 18-06-07-01 - 101-1522 - 300-1213 | Установка фильтров д.25 мм - Электроды д.5 мм -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления д.25мм | 10 фильтров 0,0007 т 10 шт | 8 0,0056 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| СЦМ 300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления д.25мм | шт. | 80 |

- Не включать в локальные сметы дополнительной расценкой те работы, которые учтены составом работ ранее примененных расценок.

| ТЕР 16-01-001-01 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных д.65 мм Состав работ -Транспортировка материалов в рабочую зону -Прокладка труб с заделкой раструбов -Гидравлическое испытание с промывкой труб водой | 10 м труб | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм | 100 м трубопровода | 12 |

- Стоимости материальных ресурсов не применять по прайс-листу при наличии данных ресурсов в номенклатуре сборника СЦМ. При разработке сметной документации базисно – индексным методом по территориальным расценкам Республики Татарстан уточненной редакции (ТЕР-2001) не допускается применение материалов по прайс-листу и счет -фактуре согласно п.6 письма МСА и ЖКХ РТ от 11.02.2010г. № 01.09-1215 «О переходе на уточненную редакцию ТСНБ – 2001 РТ».

- Согласно п.2.18 МДС 81-35.2004 учитывать, что при составлении и проверке смет должны быть указаны конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта, расход которых зависит от проектных решений.

- Не применять отмененные расценки (например, раздел 2 сб.12 «Кровля»), расценки, продленные приказом МСА и ЖКХ, а также расценки, не прошедшие регистрацию в Минрегионе РФ.

- Коэффициенты, примененные к расценкам, должны быть предусмотрены технической частью сборника и не распространяться на работы из других сборников.

| ТЕР 18-03-01-01 | Установка радиаторов чугунных п.1.18тех.ч.(тепловые испытания систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов) К=1,03 ОЗП | 100 кВт | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕР 16-02-01-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных ВГП труб д.15мм (К=1,03, предусмотренный сб.18 не применим к данной расценке) | 100м | 5,1 |

- Не включать в локальные сметные расчеты перевозку материалов по «Территориальным сборникам средних сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в Республике Татарстан», т.к. данные затраты принимаются отдельным расчетом по утвержденному приложению № 2 к приказу МСА и ЖКХ РТ от 28.09.09г. № 129/0.

- Коэффициент к ОЗП, ЭМ, ЗПМ на стесненные условия работ должен быть предусмотрен проектом организации строительства и обусловлен наличием трех из шести факторов согласно п.2 приложения 2 МДС 81-35.2004. Объем и вид внутренних работ, выполняемых в стесненных условиях должен быть подтвержден ПОС, где согласно п.4.11 МДС 12-46.2008 должны быть описаны особенности проведения работ в стесненных условиях. Данные особенности должны быть отражены в п.5 пояснительной записки (Приложение  №1. Содержание проекта организации строительства).

- Разделять применяемые материальные ресурсы в сметной документации по графам «материалы» или «оборудование» при определении сметной стоимости работ согласно приложению № 5 МДС 81-35.2004.

Перечень указанных материалов, изделий и конструкций приводится в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам ТЕРм. При составлении сметной документации расход этих материальных ресурсов определяется по проектным материалам - спецификациям, чертежам и др. Материалы и изделия производственно-технического назначения, не включенные в перечни, приводимые в технических частях, вводных указаниях и приложениях к сборникам ТЕРм, следует относить к оборудованию.

- Предусматривать локальными сметными расчетами норматив заготовительно-складских расходов от стоимости материалов в размере: 2%-на материалы; 0,75%-на металлические конструкции согласно п.10 ч.1 ФССЦ - 2001; 1,2% – на оборудование согласно п.4.64 МДС 81-35.2004г.

- Предусматривать локальными сметными расчетами согласно п.4.7 МДС 81-37.2004:

- затраты на установку оборудования, мебели, поставляемых в собранном виде и не требующих предварительной разборки и последующей сборки при монтаже, а также подключения к инженерным сетям и коммуникациям, в размере 1% от их стоимости, с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установке;

- затраты на установку оборудования и мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке с подключением к сетям и коммуникациям, в размере 6% от стоимости с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установке.

- те же работы, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям, в размере 4% от стоимости.

- Не включать в локальные сметы разгрузочные работы при перевозке автомобилями-самосвалами строительного мусора и навалочных материалов.

Глава 8 «Временные здания и сооружения»

- В зависимости от способа определения стоимости временные здания и сооружения можно разделить на четыре группы:

- Титульные временные здания и сооружения, возводимые на территории строительной площадки.

- Временные здания и сооружения, возводимые за пределами территории строительной площадки.

- Устройства временного характера, необходимые для выполнения отдельных видов работ на объектах.

- Нетитульные временные здания и сооружения.

Действующие нормативы:

- ГСН 81-05-01-2001 – для условий нового строительства;

- ГСНр 81-05-01-2001 – при производстве ремонтно-строительных работ.

- Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, которые учтены сметными нормами предложен в Приложении № 7 к МДС 81-35.2004.

Глава 9. «Прочие работы и затраты»

- В главу 9 сводного сметного расчета на строительство (ремонт) рекомендуется включать средства на основные виды прочих работ и затрат в текущем уровне цен с использованием Приложения № 8 к МДС 81-35.2004.

- В соответствии с п.4.85 МДС 81-35.2004 рекомендуемый перечень прочих работ и затрат (см. п.1) для специфических условий строительства по согласованию с заказчиком на основании расчетов может быть дополнен следующими затратами:

- по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета;

- на оплату за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- затраты на проведение тепловизионного контроля качества тепловой защиты объектов, осуществляемого по решению заказчика с целью обнаружения скрытых дефектов на построенных объектах до сдачи их в эксплуатацию;

- затраты, связанные с оплатой замеров Роспотребнадзора (бак.хим.анализ холодной и горячей воды, замеры шумов, радиация, анализ воздуха в помещениях и анализ почвы);

- обследования дымоходов и пожарных гидрантов.

- При проверке смет на ПНР учитывать разделение доли пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой», для включения в сводный сметный расчет только затрат капитального характера в соответствии с п.4.102 МДС 81-35.2004.

Глава 10. «Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия»

- В отдельных случаях, при соответствующих расчетных обоснованиях, допускается установление индивидуальных нормативов для конкретной стройки и служб заказчика-застройщика, согласованных в установленном порядке.

- Оплату услуг региональных центров по ценообразованию в строительстве также рекомендуется учитывать при определении размера средств на содержание служб заказчика согласно письму Министерства регионального развития РФ от 1.11.2008г. № 28339-СМ/08.

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

- Средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприятий определяются расчетом на основании данных, указанных в п.4.88 МДС 81-35.2004.

Глава 12. «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор»

- Состав и размер средств затрат данной главы определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5.03.200г. №145 «О порядке проведения и организации государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», что соответствует требованиями п.4.89 – п.4.95 МДС 81-35.2004.